Лист произведенных замеров

Город:  _Волгодонск Шлюзовская 1

Белов Вадим Львович «ТехноДон»

Дата заполнения:  18.03.2015

Вид предприятия: Литейный цех __Производство литьё аллюминия

(производство, магазин, офисное и т.д.)

Вид нагрузки в % соотношении:

| Активная (лампы накаливания, печи, тэны, обогреватели и т.д.) | Печи, уличное освещение 55% |
| --- | --- |
| Индуктивная (двигатели, трансформаторы, освещение ДРЛ и т.д.) | Кондиционеры 8шт ,пресс 45% |
| Компьютерная техника | 10 шт. |

Состояние измеряемой сети:

|  | БЕЗ ПРИБОРА | Прибор мод: DP-3-50 _____________ |
| --- | --- | --- |
|  | В начале срока 25,02 | В конце срока 4,03 | В начале срока 11.03 | В конце срока 18,03 |
|  | А | В | C | ∑ | А | В | C | ∑ | А | В | C | ∑ | А | В | C | ∑ |
| U, В | 234 | 229 | 231 |  | 229 | 231 | 228 |  | 229 | 231 | 228 |  | 228 | 230 | 229 |  |
| Ч, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, А | 11,2 | 16,2 | 15,3 |  | 10,8 | 14,8 | 9,4 |  | 7,1 | 4,3 | 8,8 |  | 15,3 | 16,2 | 27,1 |  |
| KW | 1,35 | 3,42 | 3,7 | 7,12 | 1,3 | 2,6 | 0,6 | 4,41 | 1,17 | 17,1 | 1,08 | 10,14 | 3,23 | 3,14 | 5,82 | 12,0 |
| cosφ(pF) | 0,54 | 0,8 | 0,8 | 0,71 | 0,51 | 0,75 | 0,00 | 0,549 | 0,75 | 0,72 | 0,45 | 0,65 | 0,92 | 0,83 | 0,87 | 1 |
| KVA | 1,4 | 2,7 | 4,6 | 9,2 | 2,42 | 3,8 | 2,2 | 8,02 | 1,62 | 0,97 | 1,98 | 4,61 | 3,55 | 3,79 | 4,02 | 11,4 |
| KVAr | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 6,53 | 2,04 | 2,8 | 2,09 | 6,99 | 1,12 | 0,7 | 1,62 | 3,45 | 1,55 | 2,01 | 2,13 | 5,87 |
| In, A |  |  |  |  |

Потребление за месяц

| Режим работы предприятия (нагрузки)(1смена или кол-во час.) | 24 |
| --- | --- |
| Стоимость электроэнергии (руб./кВт) | 5,5 |
| Тип электросчетчика (индуктивный, электронный) | Ce 6803В и меркурий 230 |

Показания электросчетчика

|  | Без прибора |  | С прибором DP-3-50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн 2,03 | 41571,3 | 2174,3 | Пн |  |  |
| Вт 3,03-16-00 | 41575,9 | 2175,3 | Вт |  |  |
| Ср 25,02-16,00 4,0303 | 41545,5 | 2170,3 | Ср 18,03-16:00 | 41661,5 | 2186,08 |
| Чт 26,02 | 41550,4 | 2171,4 | ЧТ12,03-16:00 | 41641,7 | 2180,23 |
| Пт 27,02 | 41556,6 | 2172,5 | Пт |  |  |
| Сб 28,02 | 41569,3 | ???? | Сб |  |  |
| Вс 1,03 | ------------ | ------------- | Вс | ----------- |  |
| Итого: | 30,4х200= 6080кВт | 5,3х200= 1060 кВт |  | 19,8Х200=3960 КВТ | 5,85х200= 1170кВт |
| Среднее | 7140-общий | 1190квт в день |  | 5130 КВТ общий | 1026 кВт в день |
| ЭКОНОМИЯ: |  |  |  | 164кВт | 16% |

Заказчик ____________________________ Поставщик _____________________________

м.п.                                                                                                                м.п.

Пояснительная записка

Расчет экономического эффекта

В результате применения энергосберегающих мероприятий (ЭМ) положительный эффект составил:

Э = (Э1/ Э2  - 1,0) х 100%

Э - экономия потребления эл. энергии в % отношении после проведения ЭМ  (%)

Э1– потребление электроэнергии до проведения ЭМ  (кВт*ч.)

Э2- потребление электроэнергии после проведения ЭМ  (кВт*ч.)

Э = (1190/1026 -1,0) х 100%=15,98 %

Расчет экономии денежных средств:

В результате применения энергосберегающих мероприятий (ЭМ) экономия средств составила:                                        Эр = (Эр1  - Эр2 ) х 52( нед.)

Эр - экономический эффект в год ( руб.)

Эр1  - еженедельные затраты на оплату эл. энергии до проведения ЭМ  (руб.) (Эр1  = Э1 х Тэ)

Эр2 - еженедельные затраты на оплату эл. энергии после проведения ЭМ  (руб.) (Эр2  = Э2 х Тэ)

Тэ - расчетная стоимость тарифа на эл. энергии  - 5,5 руб\квт.ч. с учетом всех коэффициентов  и налогов.

Эр= (45815 – 39501) х 52 = 328 328 (руб.)

На данном объекте проведение энергосберегающих мероприятий при существующих нагрузках на этом объекте, при сохранении текущего тарифа, дает годовой эффект экономии денежных средств 328 330руб.

Расчет срока окупаемости затрат :

при применении энергосберегающей системы  «Prosaver» DP-3-50 в количестве 2шт

T =  Эрros (Эр1  - Эр2 )

Эрros - затраты на приобретение  «Prosaver»  ( руб.)

Эр1  - еженедельные затраты на оплату эл. энергии до проведения ЭМ  (руб.)

Эр2 - еженедельные затраты на оплату эл. энергии после проведения ЭМ  (руб.)

T - срок окупаемости системы «Prosaver» (В НЕДЕЛЯХ)

T =  47000 \ (8330 * 5,5 – 7182 *5,5) = 8 недель

T =  47000 \ (45815 – 39501) = 8 недель

Срок окупаемости энергосберегающей системы  «Prosaver» составит около 2месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенных энергосберегающих мероприятий изменились параметры электрической сети и динамика изменений потребления электроэнергии и это выявило определенное конкретное влияния проведенных тестовых энергосберегающих мероприятий с применением энергосберегающей системы «Prosaver» на улучшение качества электроэнергии.

За счет улучшения качества параметров электроэнергии, фильтрации мгновенных токов, сглаживания скачков напряжения и компенсации реактивной мощности энергосберегающей системой «Prosaver» производится мониторинг  и энергетический контроль, что существенно улучшает эффективность электрических устройств и позволяет избежать потери и нерационального использования электроэнергии.

По результатам проведенных исследований произошли показательные улучшения параметров электрической сети и расчетное энергосбережение составило по показаниям приборов учета

на уровне 16 %, а при использовании энергосберегающей системы дает годовую экономию денежных средств  328330руб., ( при текущих нагрузках В 24 ЧАСА  и действующих тарифах на электроэнергию) поэтому предлагается считать целесообразным проведение на данном объекте энергосберегающих мероприятий с применением энергосберегающей системы «Prosaver».

С уважением, ООО «БЭР»

Глушко Андрей Алексеевич

Моб тел. 8-961-274-33-65 (Билайн)